# HZS Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň

Schvaluji:………………..

ředitel ÚO Plzeň – plk. Ing. Pavel Musil

Plán

taktického cvičení

Zásobování požární vodou

Vedoucí cvičení: VČ PS Plasy

Velitel zásahu: Kamil Hanus – velitel JSDHO Manětín

Zpracoval: npor. Bc. Robert Kučera + kolektiv OOR Represe OSH Plzeň sever

Dne: 18. 7. 2017

# ÚČEL CVIČENÍ

Ověřit taktické postupy při zásobování vodou

Ověřit taktické postupy při rozmísťování MPT

Ověřit technický stav MPT

Ověřit činnost strojníků požární techniky

Ověřit rozhodovací procesy velitelů JSDHO

# CÍLE CVIČENÍ

Ověření činnosti jednotek SDH obcí při dopravě vody

Ověření rychlosti sestavení dálkové dopravy vody ze stroje do stroje a její zprovoznění

Ověření činnosti JPO v součinnosti s okolními a sousedními jednotkami

Ověření znalostí TTD

# MÍSTO A TERMÍN PROVEDENÍ

Dne 5. 8. 2017 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

Místo provedení: KÚ obce Studená

# ÚČAST CVIČÍCÍCH SLOŽEK

(organizační součást HZS, technika, jednotky PO, jednotky IZS, krizové štáby a další zúčastněné jednotky)

| Složka | Místo dislokace | Technika | Počet cvičících |
| --- | --- | --- | --- |
| JPO I. HZS PK | PS Nýřany | VEA | 1+0 |
| JPO I. HZS PK | PS Plasy | VEA | 1+0 |
| JPO I. HZS PK | CPS Košutka | VEA - VDS | 1+0 |
| JPO I. HZS PK | KŘ HZS PK | Spojový automobil | 1+1 |
| JPO II. Nýřany | PS Nýřany | DA + PMS 8 R1 | 1+3 |
| JPO III. Heřmanova Huť | Heřmanova Huť | Odřad s JPO II. Nýřany | 1+3 |
| JPO III. Kožlany | Kožlany | DA + PMS 8 R1 CAS 32 T815 | 1+3 1+3 |
|  | Hedčany | PMS 8 R1 | 1+3 |
| JPO III. Kaznějov | Kaznějov | KA + týlový kontejner | 1+5 |
| JPO III. Tlučná | Tlučná | DA + PMS 8 R1 | 1+3 |
| JPO V. Hlince | Hlince | PMS 8 R1 | 1+3 |
| JPO V. Mladotice | Mladořice | CAS 25Š706 + PPMS 8 R1 | 1+3 |
| JPO V. Hromnice | Hromnice | DA + PMS 8 R1 | 1+3 |
|  | Žichlice | DA + PMS 8 R1 | 1+3 |
| JPO V. Zbůch | Zbůch | DA + PMS 8 R1 DA + PMS 8 R1 | 1+3 1+3 |
| JPO V. Vejprnice | Vejprnice | Odřad s JPO V. Zbůch | 1+3 |
| JPO V. Křečov | Křečov | DA + PMS 8 R1 | 1+3 |
| JPO V. Trnová | Trnová | CAS K 25 + PPMS 8 R1 | 1+3 |
| JPO V. Zahrádka | Zahrádka | DA + PMS 8 R1 | 1+3 |
| JPO V. Nevřeň | Nevřeň | DA + PMS 8 R1 | 1+3 |
| JPO V. Koryta | Koryta | DA + PMS 8 R1 | 1+3 |
| JPO V. Jarov | Jarov | DA + PMS 8 R1 | 1+3 |
| JPO V. Kaceřov | Kaceřov | CAS 25Š706 + PMS 8 R1 | 1+3 |
| JPO V. Dolany | Dolany | DA + PMS 8 R1 | 1+3 |
| JPO V. Čemíny | Čemíny | DA + PMS 8 R1 | 1+3 |
| JPO V. Vochov | Vochov | OA + PMS 8 R1 | 1+3 |
| JPO V. Křelovice | Křelovice | DA + PMS 8 R1 | 1+3 |
| JPO V. Ostr.u Bezdružic | Pláň | DA + PMS 8 R1 | 1+3 |

- Jednotky PO z okrsku Nýřansko, utvoří společný odřad jednotek SDH. Jednotka Heřmanova Huť doplní jednotku Nýřany

Jednotka Vejprnice doplní jednotku Zbůch

Celkem síly a prostředky uvažované v minimálních stavech:

| 1 | Dopravní automobily | 22 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Přenosné požární stříkačky | 22 |
| 3 | Síly | 111 |
| 4 | Cisternové automobilové stříkačky | 1 |
| 5 | Velitelské a spojové automobily | 3 |
| 6 | KA + týlový kontejner | 1 |

# VYBAVENÍ JEDNOTKY P. O. K PROVEDENÍ CVIČENÍ

1x 	přenosná požární stříkačka PMS 8 R1

1x	Přetlakový hadicový ventil

1x 	Hadicový požární sběrač

20 x 	Požární izolovaná hadice B75/20 m.

2x 	Sací požární hadice 2m/110 mm, nebo 4x 1,6 m/110mm

1x 	požární sací koš + záchytné a ventilové lano

- Ostatní požární příslušenství dle vyhlášky pro učený typ MPT. (hadicové spony, vazáky atd.)

# NÁMĚT CVIČENÍ

Doprava vody k nepřístupnému místu požáru

# ŠTÁB VELITELE ZÁSAHU

| VZ | Velitel zásahu | Kamil Hanus – velitel JSDHO Manětín |
| --- | --- | --- |
| NŠ | Náčelník štábu | Michal Šot – velitel JSDHO Kožlany |
| S | Spojení | Jan Čermák – velitel JSDHO Tlučná |
| N | Nasazení SaP | Jan Suchý – velitel JSDHO Ledce |
| T | Týl | Marek Vejvoda – velitel družstva JSDHO Kaznějov |
| I | Informace | Alena Foldová – OSH PS – SDH Plasy |

# ČASOVÝ HARMONOGRAM PRŮBĚHU CVIČENÍ

Plán provedení taktického cvičení dne 5. 8. 2017 ve Studené na Kožlansku

| P. č. | Čas. Úsek | Událost | Stav | Činnost cvičících | Provádí | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8:00 | Zahájení | Příjezd | Jednotky se dostavují na místo cvičení | Všechny JPO |  |
| 2 | 8:15 | Zahájení | Nástup a rozkaz | Jednotkám je vydán rozkaz k činnosti | Velitelé JPO |  |
| 3 | 8:20 | Rozkaz | Vytvoření štábu VZ | Vytvoření štábu velitele zásahu | Příslušní velitelé JPO |  |
| 4 | 8:30 | Nasazení SaP | Rozvinutí | Ustavení sil a prostředků a zahájení bojového rozvinutí | Všechny JPO |  |
| 5 | 9:30 | Ukončení tvorby DDV | DDV je připravena na zahájení dodávky vody | zahájení dodávky vody | Všechny JPO |  |
| 6 | 9:35 | Tvorba týlového prostoru | Týl zásahu | Zahájení tvorby týlového prostoru pro regeneraci sil zasahujících jednotek | JSDHO Kaznějov |  |
| 7 | 13:00 | Ukončení nasazení SaP | Ukončení dodávky vody | Vydání rozkazu k ukončení nasazení sil a prostředků. | Všechny JPO |  |
| 8 | 14:00 | Vyhodnocení | Ukončení cvičení | Je vyhodnoceno cvičení a JPO se vrací na základny | Všechny JPO |  |

# GRAFICKÁ ČÁST CVIČENÍ

# PLÁN SPOJENÍ

Spojení s KOPIS HZS PK bude prováděno na příslušných kanálech. (kanál 31 Krkavec, kanál 38 Hvozd, okresní kanál F., telefonické spojení 950330110)

- Spojení s KOPIS bude provedeno pouze při odjezdu techniky ze základny a při návratu a zařazení do pohotovosti. Z důvodu minimálního zatížení radiové sítě a Krajského operačního informačního střediska.

- Na místě bude přítomno spojové vozidlo HZS PK, které v místě cvičení zajistí spojení s KOPIS HZS PK a vytvoří pro VZ síť spojení na místě cvičení.

- Spojení na místě zásahu bude probíhat na úrovni VZ a velitelů sektorů a úseků na kanálu celostátním zásahovém „K“ a celostátním zásahovém záložním „N“

# BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Zúčastněné osoby jsou seznámeni z bezpečnostními pokyny v rámci celoroční odborné přípravy.

Po příjezdu na místo cvičení jim budou představené prostory

určené pro cvičení.

Během cvičení bude použito ochranné vybavení všech zasahujících složek a budou dodržovány zásady BOZP.

Prostory cvičení budou na klíčových místech zajištěny.

V plánovaných prostorech je během cvičení nutno splnit následující podmínky:

- V průběhu konání cvičení učinit opatření k zabránění úniku pevných a kapalných látek, poškozující zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt

- Nepoškozovat okolní pozemky (pozemky v sousedství využívaných cest) a jejich vegetační kryt

- Po ukončení akce, uvést dotčené pozemky do původního stavu

Při dopravě z místa dislokace do místa cvičení nebudou jednotky požární ochrany používat zvláštní zvukové a světelné výstražné znamení na mobilní požární technice!

# PŘEHLED VÝCHOZÍCH DOKUMENTŮ

- Bojový a cvičební řád  JPO.

- Cvičební řád JPO

- Dokumentace cvičení JPO

- Řád výkonu služby v PO

# MEDIÁLNÍ PODPORA

Akce bude medializována.

- Informace o cvičení budou poskytnuty tiskové mluvčí HZS PK

- Informace o cvičení budou poskytnuty tiskové mluvčí SH ČMS

- OSH PS rozešle oficiální pozvánky na spolupracující úřady a orgány krizového řízení.

# SOUHLASY S PROVEDENÍM CVIČENÍ

Souhlasná stanoviska majitelů jsou přílohou tohoto dokumentu.

Př. č. 1 – souhlasné stanovisko obce Studená

Př. č. 2. – souhlasné stanovisko obce Hlince

#### Oznamovací protokol o konání cvičení 5. 8. 2017 ve Studené

| Vyhlašovatel cvičení: | Plk. Ing. Pavel Musil |
| --- | --- |
| Způsob provedení cvičení (TC nebo PC): | TC |
| Způsob provedení cvičení (TC nebo PC): Způsob zahájení cvičení (tísňová linka TCTV, PCO, pracoviště operačního řízení, vyhlašovatelem cvičení -bez KOPIS;): | Taktické cvičení - Praktické provedení s použitím všech dostupných technických prostředků v užívání zúčastněných jednotek požární ochrany. Nebude ohlášeno na TCTV 112 a nebude se jednotkám vyhlašovat požární poplach! |
| Téma cvičení: | Zásobování požární vodou |
| Cíl cvičení: | Ověření činnosti jednotek SDH obcí při dopravě vody Ověření rychlosti sestavení dálkové dopravy vody ze stroje do stroje a její zprovoznění Ověření činnosti JPO v součinnosti s okolními a sousedními jednotkami Ověření znalostí TTD |
| Místo konání cvičení: | Místo provedení: KÚ obce Studená |
| Prostor konání cvičení: | Prostor od řeky Berounky do obce STUDENÁ |
| Námět (situace) : | Doprava vody k nepřístupnému místu požáru |
| Termín konání (den, hodina, předpokládaná doba trvání cvičení) : | Dne 5. 8. 2017 od 8:00 hodin do 14:00 hodin |
| Síly a prostředky účastnící se cvičení (S a P složek IZS ) : | Dle plánu cvičení |
| Materiální zabezpečení (příp. Fin. Náklady) : | Bez nároků |
| Vedoucí cvičení: | Velitel čety PS Plasy |

……………………………………….

podpis osoby schvalující cvičení